Obec Malé Výkleky

Malé Výkleky čp. 41, 533 16 Vápno u Přelouče

| Územní plán Malé Výkleky Úplné znění po vydání Změny č. 1 |
| --- |
| Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. |  |
| Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, Pavel Kupka, Ing. Zlata Machačová, Jan Harčarik, Ing. Martin Šejvl |
| Objednatel: Obec Malé Výkleky | Územní plán - nabytí účinnosti 16. 3. 2017 |
|  | Změna č. 1 - nabytí účinnosti 21. 9. 2021 |

Obec Malé Výkleky

Malé Výkleky čp. 41, 533 16 Vápno u Přelouče

záznam o účinnosti

| Územní plán Malé Výkleky - úplné znění po vydání Změny č. 1 |
| --- |
| Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Malé Výkleky: | Obecní úřad Malé Výkleky | Otisk úředního razítka |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno: Martin Bělský Funkce: starosta obce | Podpis: |  |
| Správní orgán, který vydal Změnu č. 1 Územního plánu Malé Výkleky: | Zastupitelstvo obce Malé Výkleky |  |
| Datum nabytí účinnosti Změny č. 1 Územního plánu Malé Výkleky: | 21. 9. 2021 |  |

Územní plán Malé Výkleky

i. Územní plán Malé Výkleky

1.	Vymezení zastavěného území		str. 4

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot		str. 4

2.1 	Hlavní koncepční cíle a principy rozvoje obce		str. 4

2.2 	Ochrana a rozvoj hodnot území 		str. 5

3.	Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně a ploch s rozdílným způsobem využití		str. 6

3.1	Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice		str. 6

3.1.1 	Zásady urbanistické koncepce 		str. 6

3.1.2 	Plochy s rozdílným způsobem využití 		str. 7

3.2 	Vymezení systému sídelní zeleně 	str. 8

3.3 	Vymezení zastavitelných ploch 		str. 9

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití		str. 10

4.1 	Občanské vybavení a veřejná prostranství 		str. 10

4.2 	Doprava 		str. 11

4.3 	Zásobování vodou 		str. 11

4.4 	Odvedení a likvidace odpadních vod 		str. 11

4.5 	Zásobování elektrickou energií		str. 11

4.6 	Telekomunikace a radiokomunikace		str. 12

4.7 	Zásobování plynem a teplem		str. 12

4.8 	Nakládání s odpady		str. 12

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.	str. 12

5.1 	Koncepce řešení krajiny, plochy změn v krajině, prostupnost krajiny		str. 12

5.2	Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření 		str. 14

5.3 	Územní systém ekologické stability 		str. 15

5.4 	Rekreace 		str. 15

5.5 	Dobývání ložisek nerostných surovin		str. 15

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (vč. stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 		str. 16

6.1 	Plochy bydlení 		str. 16

6.2 	Plochy občanského vybavení		str. 17

6.3 	Plochy výroby a skladování		str. 18

6.4 	Plochy zeleně		str. 21

6.5 	Plochy veřejných prostranství	str. 21

6.6 	Plochy dopravní infrastruktury 		str. 22

6.7 	Plochy technické infrastruktury 		str. 23

6.8 	Plochy vodní a vodohospodářské 		str. 23

6.9	Plochy zemědělské 		str. 24

6.10	Plochy lesní		str. 25

6.11	Plochy přírodní		str. 25

6.12	Plochy smíšené nezastavěného území	str. 26

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit		str. 27

8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona		str. 28

9.	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci		str. 28

10.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona		str. 28

11.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	str. 28

ObSah grafické části ÚZEMNÍHO PLÁNU Malé Výkleky:

- Výkres základního členění území	měřítko 1 : 5 000

- Hlavní výkres	měřítko 1 : 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	měřítko 1 : 5 000

I. ÚZEMNÍ PLÁN Malé Výkleky

1. vymezení zastavěného území

Zastavěné území je Změnou č. 1 ÚP Malé Výkleky aktualizováno k datu 13. 3. 2021. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního členění území).

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1  hlavní KONCEPČNÍ cíle a principy rozvoje OBCE

Základní principy koncepce územního plánu směřují k vyváženému sociálnímu a hospodářskému rozvoji obce. Územní plán má za cíl především vytvořit dostatečně flexibilní prostorový rámec pro realizaci žádoucích záměrů a aktivit, tj. umožnit jejich konkrétní průmět do území při důsledném respektování územních podmínek, přírodních i kulturně-společenských hodnot a s ohledem na uchování příznivého životního prostředí v řešeném území. V dílčích tematických oblastech jde především o následující žádoucí principy, které ÚP ve své koncepci respektuje:

Základní principy územního rozvoje obce:

- vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj obce adekvátní k jejich sociálně-ekonomické základně, hierarchii v systému osídlení (vč. populační stabilizace);

- rozvoj obce, a tím i nárůst nových obyvatel, umožnit v takovém rozsahu, který dokáže obsloužit v základních funkcích stávající občanské vybavení veřejného charakteru;

- umožnit kvalitativní zlepšování života v obci vymezením lokalit pro rozvoj obytné výstavby a souvisejících funkcí, pro uchování pestré ekonomické základny a s ní spjatých pracovních příležitostí atd. Přitom je nutné vycházet z rozvojových lokalit, které již byly vymezeny a neumožnit zakládání nových ploch zástavby ve volné krajině;

- zlepšit vnější dopravní napojení a vnitřní obsluhu obce, v maximální možné míře eliminovat negativní dopady zejména silniční dopravy na život zdejších obyvatel, na přírodní i jiné hodnoty; podporovat environmentálně i ekonomicky šetrné způsoby dopravy, zejména cyklodopravu;

- umožnit doplnění a kvalitativní rozvoj sítí technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejných prostranství a ploch zeleně, to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality životního prostředí v obci;

- zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného i nezastavěného území s ohledem na potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limitů využití území (např. maximální možné omezení střetů klidových a rušivých funkcí);

- chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (památky místního významu, archeologické dědictví apod.);

- maximálně respektovat historicky daný půdorys obce a prostorové uspořádání při zachování vnitřní funkční propojenosti;

- vhodně posilovat polyfunkčnost ploch výroby a skladování;

- chránit přírodně cenné složky území, zemědělský půdní fond a plochy lesa. Vytvářet podmínky pro uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování extravilánové složky území;

- posilovat ekostabilizační funkci řešeného území (vč. vymezení ÚSES a interakčních prvků);

- v souladu s ochranou příslušných hodnot zlepšit rekreační využitelnost přírodního zázemí obce, prostupnost krajiny apod.;

- v zastavěném území a plochách změn vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch veřejné zeleně a přírodně-rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného prostředí;

- umožnit dostatečnou protipovodňovou a protierozní ochranu území ve snaze o soulad realizovaných opatření (prvků) s krajinným a urbánním rámcem;

- udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci Svazku obcí Bohdanečsko, zejména pak ve sféře sportovně - rekreačních aktivit a cestovního ruchu (cykloturistika, pěší turistika, agroturistika apod.);

- vytvářet předpoklady pro zvýšení identifikace obyvatel s obcí;

2.2  Ochrana a rozvoj hodnot území

Celé řešené území je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při respektování urbanistických, architektonických, kulturně-historických a přírodních kvalit řešeného území. Umisťování jednotlivých staveb je nutno podřídit prostředí, do kterého budou vsazovány, tj. musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich provozu pak nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů je územním plánem stanovena nutnost ochrany a rozvoje následujících hodnot:

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické

Územní plán navrhuje ochranu následujících hodnot:

- dochovaná urbanistická struktura obce s nutností respektovat historicky založený půdorysný typ, urbanizační osy a jádra osídlení vč. souvisejících veřejných prostranství (s cílem ho již podstatněji nezahušťovat nově včleňovanou zástavbou a nenarušit ho necitlivými přestavbami či přístavbami stávajících objektů);

- památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. Tyto památky jsou vyznačeny v grafické části ÚP. Jedná se např. o:

Kamenný kříž s ukřižováním Ježíše Krista na kamenném podstavci v centru obce u silnice III/32727;

Socha sv. Jana Nepomuckého v jižní části řešeného území u silnice III/32727;

- panorama obce, cenné pohledy a průhledy do okolní krajiny;

- řešené území je územím s archeologickými nálezy;

Hodnoty přírodní a krajinné

Územní plán navrhuje ochranu následujících hodnot:

- prvky územního systému ekologické stability (NRBK K71, lokální biocentra LBC a lokální biokoridory - LBK) a důležité interakční prvky;

- plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz a Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP (v zastavěném území);

- významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, aleje podél silnic, významná solitérní zeleň v krajině i zastavěném území);

- urbanistická a krajinářská funkce vodních ploch a toků;

- přirozené krajinné dominanty - cenné pohledy na obec a další výhledy do krajiny;

- lesy hospodářské;

Hodnoty přírodně-civilizační a civilizační

Územní plán navrhuje ochranu následujících hodnot:

- prostupnost krajiny - stávající cestní síť v krajině (polní a lesní cesty), propojení zástavby s přírodním zázemím;

- občanské vybavení veřejného charakteru;

- vybavenost technickou infrastrukturou;

- obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;

- značené cyklotrasy;

- prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení);

3. urbanistická   koncepce,   včetně   urbanistické kompozice, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně a ploch s rozdílným způsobem využití

3.1  URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně urbanistické kompozice

3.1.1  Zásady urbanistické koncepce a kompozice

Návrh územního plánu zohledňuje přirozený historický vývoj obce usměrňovaný předchozí územně plánovací dokumentací, a to jak ve vymezení ploch stabilizovaných, tak v návrhu ploch zastavitelných. Urbanistická koncepce zohledňuje polohu obce v rámci osídlení a jejich vzájemné vazby.

Zastavěné území územní plán stabilizuje a dále rozvíjí. Zastavitelné plochy územní plán navrhuje v přímé návaznosti na zastavěné území. Uzavírají současnou urbanistickou strukturu obce v okrajových částech a prolukách. ÚP neumožňuje vytváření nových samot v území.

ÚP respektuje urbanistickou strukturu obce, jímž prochází silnice III. třídy (III/32727) ve směru sever - jih. Územní plán respektuje prostorové a funkční jádro obce. Těžištěm urbanistického jádra je plocha veřejné zeleně s křížem ukřižování Ježíše Krista a bývalý hostinec, v němž není žádoucí více zahušťovat zástavbu. ÚP respektuje významné urbanistické osy, které v řešeném území tvoří vodní toky a silnice III. třídy probíhající severojižním směrem.

Chráněny jsou plochy občanského vybavení (Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV, Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS) a veřejná prostranství. Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí a mateřskou školku ÚP stabilizoval v plochách OV (Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura). Sportovní areál je stabilizován v plochách OS (Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení). Rozvoj sportu je umožněn v rámci zastavitelné plochy Z6 navazující na sportovní areál. Občanské vybavení veřejného charakteru je umožněno umístit v rámci jiných funkčních ploch např. BV.

Významným limitem v území je stávající zemědělský areál ve východní části zastavěného území. Rozvoj obce je směřován především do jihozápadní části a dále do východní a severní části.

Zastavitelné plochy pro bydlení (Z1 - Z5) doplňují urbanistickou strukturu v návaznosti na zastavěné území v okrajových polohách a v prolukách. Plochy bydlení jsou zařazeny do funkce Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV.

ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj rekreace, cestovního ruchu a agroturistiky. Stabilizuje areál zemědělské malovýroby s umožněním agroturistických služeb. Respektuje památky místního charakteru, cyklotrasy a veškeré cesty do krajiny a umožňuje jejich doplnění vč. opatření k ochraně ZPF v souladu s Plánem společných zařízení KoPÚ k.ú. Malé Výkleky.

Plochy zemědělské výroby jsou s ohledem na stávající způsob využití stabilizovány a funkčně zařazeny do Ploch výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX, Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ a Ploch výroby a skladování - lehký průmysl - VL bez možnosti dalšího plošného rozvoje.

Územní plán vytváří předpoklady pro zlepšení pracovních příležitostí a to stabilizací stávajících ploch podnikatelských aktivit (VZ, VX, VL) a v plochách BV umožněním umístění nerušící výrobní činnosti, služeb apod. Po obvodu zemědělských areálů je nutné osázet nebo doplnit pásy izolační zeleně, zejména v kontaktu s plochami bydlení a volnou krajinou.

V rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou vytvořeny předpoklady pro převážně polyfunkční využívání území, přičemž stanovená urbanistická koncepce předchází vzniku vzájemných funkčních střetů. V obci Malé Výkleky je umožněn populační a celkový sociálně - ekonomický rozvoj při zohlednění dlouhodobého demografického vývoje, reálných kapacit a přirozených rozvojových limitů obce. Je umožněno doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury. ÚP respektuje a chrání stávající veřejnou zeleň, přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů.

ÚP stanovuje koncepci řešení krajiny, která je obsažena v kap. 5.1.

3.1.2  Plochy s rozdílným způsobem využití

Součástí urbanistické koncepce je vymezení následujících ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kap. 6 ÚP. Konkrétní podmínky pro využití jednotlivých ploch změn jsou pak doplněny v kap. 3.3 ÚP.

Územním plánem je stabilizované území rozčleněno na funkčně sjednocené plochy, jejichž druh je deklarován na základě převládajícího a pro konkrétní území nejvhodnějšího využití. Regulativy (hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití) umožní adekvátní spektrum využití území. Stávající funkce definované jako nepřípustné by měly být postupně vytěsňovány. Dosavadní způsob využití, který neodpovídá vymezeným podmínkám, je možný, pokud nevytváří závažnou překážku rozvoje v rámci funkce hlavní.

- Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV - jsou vymezeny jako stabilizované a zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu, včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím, kde může být integrováno i občanské vybavení lokálního významu, drobná a řemeslná výroba a nerušící výroba a služby;

- Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV - jsou vymezeny jako stabilizované zahrnující např. obecní úřad s hasičskou zbrojnicí a mateřskou školku. Doplnění této funkce je umožněno v rámci podmínek využití zejména ploch bydlení;

- Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - vymezeny stabilizované plochy (fotbalové hřiště). ÚP s touto funkcí navrhuje zastavitelnou plochu umožňující rozšíření stávající plochy sportu, doplnění této funkce je též umožněno v rámci podmínek využití zejména ploch bydlení;

- Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - plochy zemědělské výroby jsou v obci samostatně zastoupeny jako stabilizované, a to ve východní části zastavěného území. ÚP plošný rozvoj této funkce neumožňuje;

- Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL - stabilizují se plochy výroby a skladování v jižní části zastavěného území. ÚP plošný rozvoj této funkce neumožňuje;

- Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX - stabilizované plochy zastoupené v jižní části řešeného území, tato funkce je vymezena zejména pro možnost malozemědělského podnikání v kombinaci s agroturistickými službami, bez předpokládaného negativního vlivu na plochy bydlení. ÚP zastavitelnou plochu s touto funkcí nenavrhuje;

- Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS - stabilizované plochy zahrnují dálnici a silnice III. třídy, místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch), včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň apod.) a pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (vč. parkovišť). ÚP plošný rozvoj této funkce nenavrhuje;

- Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI - jsou vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje vybavení území technickou infrastrukturou jakožto součást veřejné vybavenosti, v ÚP Malé Výkleky se jedná o plochy stabilizované. ÚP zastavitelnou plochu s touto funkcí nenavrhuje;

- Plochy zeleně - viz kap. 3.2;

- Plochy veřejných prostranství - viz též kap. 4.1;

3.2  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny:

- Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - jsou to z urbanistického hlediska nejcennější prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je územním plánem chráněna a posilována. Samostatným vymezením ploch ZV se sleduje odůvodněná nezbytnost jejich zachování popř. doplnění. ÚP s touto funkcí navrhuje zastavitelnou plochu Z7 v návaznosti na rozvojové plochy bydlení. Veřejná zeleň je přípustná v rámci všech funkčních ploch;

- Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - tento typ sídelní zeleně (nejčastěji soukromé zahrady, popř. sady) se vyskytuje často v rámci jiných funkčních ploch. Samostatné funkční plochy ZS jsou v ÚP vymezeny zejména v okrajových polohách zástavby s cílem ochránit vizuálně cenné partie a charakter pozvolného přechodu do volné krajiny. V ř.ú. jsou vymezeny plochy ZS pouze v zastavěném území;

- Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP - představují plochy zeleně v zastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu v blízkosti stávajících rybníků;

Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen zelení, která je v územním plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných celků, zeleň v rámci areálů občanského vybavení a veřejných prostranství apod.) a zelení solitérní a liniovou (uliční aleje, stromořadí podél silnic, doprovodná a břehová zeleň - tj. stávající interakční prvky zeleně pronikající do zemědělských a urbanizovaných segmentů krajiny podél cest a vodních toků) apod. Kromě respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně, ÚP počítá s realizací zeleně v rámci navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině.

Do systému sídelní zeleně je nutno zahrnout rovněž plochy zeleně krajinné, pronikající do zastavěného území, či na ně navazující. Ty jsou zařazeny ve funkcích nezastavěného území (zejména NSpz, NL, NZ).

Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy:

- budou respektovány stávající plochy zeleně;

- plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně ochranné a izolační; plochy zeleně budou rozvíjeny v rámci prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině;

3.3  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy:

| Označení lokality | Kód druhu plochy s rozdílným způsobem využití | Základní charakteristika a podmínky využití plochy | Katastrální území / část obce |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV |
| Z1 | BV | Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající bytovou zástavbu; v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze stávajících ploch výroby (VX a VL); dopravní napojení ze stávající místní komunikace; v maximální možné míře respektovat stávající vzrostlou zeleň; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; | Malé Výkleky / jihozápadní část obce |
| Z2 | BV | Rozvojová plocha BV navržená návaznosti na rozvojovou plochu pro bydlení a veřejnou zeleň; dopravní napojení ze stávající místní komunikace; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; | Malé Výkleky / jihozápadní část obce |
| Z3 | BV | Rozvojová plocha BV navržená částečně v proluce stávající bytové zástavby; dopravní napojení ze stávající místní komunikace; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; | Malé Výkleky / západní část obce |
| Z4 Z4a | BV | Rozvojová plocha BV navržená návaznosti na stávající bytovou zástavbu; dopravní napojení ze stávající silnice III/32727; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; | Malé Výkleky / jižní část obce |
| Z5 | BV | Rozvojová plocha BV navržená návaznosti na stávající bytovou zástavbu; dopravní napojení ze stávající silnice III/32727; podmínkou realizace zástavby v lokalitě Z5 je vymezení konkrétního pozemku pro dopravní obsluhu pozemku ve východní části přes pozemky v západní části podél nichž je vedena silnice III. třídy a to v parametrech dle platné legislativy a splňující požadavky na přístup požární techniky; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; | Malé Výkleky / severní část obce |
| Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS |
| Z6 | OS | Plocha navržená k rozšíření stávajícího sportovního areálu; výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; nutno zohlednit polohu v ochranném pásmu lesa; | Malé Výkleky / západní část obce |
| Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV |
| Z7 | ZV | Plocha veřejné zeleně navržená v návaznosti na stabilizovaný sportovní areál a rozvojové plochy bydlení; | Malé Výkleky / jihozápadní část obce |

Při využití zastavitelných ploch tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití zastavitelných ploch je nutno zároveň vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno uplatňovat limity využití území vyplývající z obecných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů a vlastností území.

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně pODMÍNEK pro JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně  stanovení podmínek pro jejich využití

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ a veřejná prostranství

Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy občanského vybavení pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, administrativně-správní a církevní účely. Tyto plochy je nutno ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby související a doplňkové apod.). V ÚP jsou pod funkčním označením Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV samostatně vymezeny plochy stabilizované (obecní úřad s hasičskou zbrojnicí, mateřská školka).

Pozemky a stavby občanského vybavení veřejného charakteru menšího rozsahu jsou nebo mohou být součástí též jiných ploch s rozdílným způsobem využití (OS, BV, PV, ZV apod.), a i v tomto případě je nutná jejich ochrana.

Mimo Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou územním plánem samostatně vymezeny též další plochy občanského vybavení, které často zahrnují objekty odpovídající svým charakterem veřejné infrastruktuře, jedná se o:

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, v územním plánu zastoupené stabilizovanými plochami (fotbalové hřiště). S touto funkční plochou je navržena zastavitelná plocha Z6 umožňující rozšíření stávajícího sportovního areálu západním směrem. Sportovní plochy menšího rozsahu jsou nebo mohou být součástí též jiných ploch s rozdílným způsobem využití (např. dětská hřiště a menší sportoviště).

Plochy občanského vybavení budou respektovány v souladu s jejich hlavním, resp. přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Jako Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV jsou územním plánem funkčně vymezeny rozsáhlé veřejně přístupné plochy, které mají významnou prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy uliční prostory vč. návsí a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů a ploch občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně.

V návaznosti na zastavitelnou plochu Z2 je vymezena plocha Z7 zařazená do funkce Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV. Lokalita bude sloužit jako veřejné prostranství pro stávající přilehlou zástavbu i sousední navržené plochy bydlení Z1 a Z2 (Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV). Územní plán nenavrhuje zastavitelnou plochu s funkcí PV.

4.2  Doprava

Návrh dopravní sítě vychází ze stávajícího stavu, vedení silnic III. tříd je v území stabilizováno. ÚP Malé Výkleky je navrhováno:

- doplnění případně rozšíření sítě místních komunikací v rozvojových lokalitách (vedení místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací);

- dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení a zařízení občanského vybavení;

- doplnění chodníků v chybějících úsecích;

- budou respektovány Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS;

- budou respektovány Plochy veřejných prostranství - PV;

- budou zlepšovány směrové a výškové parametry silnic a komunikací a parametry napojení křižovatek;

4.3  Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou je vyhovující a zůstane nezměněna. Územním plánem je navrhováno:

- využití stávajících zdrojů pitné vody a stávající vodovodní sítě;

- plánovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající vodovodní síť. Pro zastavitelné plochy budou nové vodovodní řady vedeny prioritně po veřejných komunikacích a v maximální možné míře zaokruhovány;

- požární voda bude řešena prostřednictvím skupinového vodovodu pomocí požárních hydrantů a požární nádrže;

- nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích bude řešeno v případě kolapsu dopravního systému vodovodu. Pitná voda bude distribuovaná cisternami nebo bude použita voda balená;

4.4  ODVEDENÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Koncepce odvedení odpadních vod zůstane nezměněna. Územním plánem je navrhováno:

- odpadní vody budou likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou;

4.5  zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se navrhuje:

- požadovaný výkon pro rozvojové plochy zajistit stávajícím primérním vedením o napětí 35 kV ze stávajících trafostanic. Stávající rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon posílena (v případě potřeby realizována nová trafostanice) a postupně kabelizována;

- budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma;

4.6  telekomunikace a radiokomunikace

Koncepce telekomunikační a radiokomunikační sítě vychází ze stávajícího stavu a není navrhována její změna. V řešeném území se navrhuje:

- telekomunikační síť bude rozšiřována v souvislosti s rozvojovými potřebami obce;

- respektovat stávající zařízení a ochranná pásma;

4.7  Zásobování plynem a teplem

Koncepce zásobování plynem a teplem vychází ze stávajícího stavu. Územním plánem je navrhováno:

- je umožněn rozvoj plynovodní sítě v souvislosti s navrhovanou zástavbou;

- respektovat vedení plynovodů (STL, VTL) vč. ochranných pásem;

- souběžně s využíváním plynu pro vytápění je doporučeno preferovat environmentálně šetrné způsoby vytápění (elektrovytápění - nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan-butan, biomasa, pasivní i aktivní využití sluneční energie apod.). Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které při spalování znečisťují ovzduší. Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je doporučeno využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další vhodné alternativní zdroje energie - např. sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů umístěných vhodně na objektu bez negativního dopadu na tvářnost obce a krajinný ráz);

4.8  nakládání s odpady

Není navrhována změna koncepce nakládání s odpady v obci. V ř.ú. nebude založena žádná skládka. Dočasné shromažďování tříděného komunálního odpadu na sběrných místech je funkčně umožněno ve vhodných stabilizovaných plochách (zejména veřejných prostranství) v rámci technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území (dle kap. 6).

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranU před povodněmi, rekreaci, dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN apod.

5.1  Koncepce ŘEŠENÍ krajiny, PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ, PROSTUPNOST KRAJINY

Koncepce řešení krajiny umožňuje postupné zvýšení ekologické stability prostředí a zkvalitnění krajinného rázu. Územním plánem jsou respektovány a dále rozvíjeny přírodně-krajinářské hodnoty řešeného území. Koncepce rozvoje krajiny stanovená územním plánem umožní realizaci nových a ochranu stávajících prvků územního systému ekologické stability. Zároveň je umožněno rekreační využívání krajiny a zajištění podmínek její prostupnosti. Je maximálně zohledněna ochrana zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa, umožněna jsou protierozní a protipovodňová opatření.

Koncepce řešení krajiny respektuje nové členění pozemků nezastavěného území v k.ú. Malé Výkleky, které bylo provedeno v rámci komplexních pozemkových úprav. ÚP je umožněno vybudovat prvky plánu společných zařízení.

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.

- Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí s převažující formou intenzivnějšího hospodaření, s možným zastoupením trvalých travních porostů i nezemědělských přírodních prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.);

- Plochy lesní - NL - v řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářskými, plochy NL jsou vymezeny zejména na plochách PUPFL. V řešeném území s plochou NL je vymezen lesní komplex západně od zastavěného území a v jihovýchodní části řešeného území přesahující administrativní hranice. Části ploch lesa v ÚP funkčně spadají díky vymezeným lokálním prvkům ÚSES (lokální biocentra) do Ploch přírodních - NP;

- Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř.ú. zastoupeny navrženými prvky ÚSES. Jedná se o lokální biocentra LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 5, lokální biokoridory LBK 2, LBK 3 a jihozápadní část nadregionálního biokoridoru NRBK K71 při hranici ř.ú. s k.ú. Vápno. V režimu Ploch přírodních - NP bude po svém konkrétním plošném vymezení dle příslušných šířkových parametrů využívána i zbylá část nadregionálního biokoridoru NRBK K71 v ÚP zatím obsažená v rámci koridorů pro vymezení prvků ÚSES na jiných funkčních plochách formou „překryvné funkce“ k funkci stávající;

- Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz - zemědělské plochy s polyfunkčním využitím území. Přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. V ř.ú. se tyto plochy vyskytují především v nivách vodních toků a v návaznosti na zastavěné území, ve svažitějších částech ř.ú.;

- Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou v řešeném území zastoupeny vodními plochami - rybník Záhumeník, Příkop, Kuchyňka, Hluboký, Struhový, Kosík a Obecní a vodními toky - Babidolský a Strašovský potok. Nově s touto funkcí ÚP vymezuje plochu změny v krajině K1 pro možné umístění soustavy tří rybníků na Strašovském potoce;

Podél hlavního odvodňovacího zařízení je nutné zachovat manipulační pruh o šířce 6 m od břehových čar. Nepřípustné je zaústění odpadních a srážkových vod do hlavního odvodňovacího zařízení.

Plochy změn v krajině

Územní plán navrhuje plochu změny v krajině s označením K1 pro možné umístění soustavy tří rybníků v prameništi Strašovského potoka ve východní části řešeného území a funkčně zařazené do Plochy vodní a vodohospodářské - W. Nutno zohlednit částečnou polohu plochy změny v krajině K1 v ochranném pásmu lesa.

Prostupnost krajiny

Územní plán respektuje stávající komunikace propojující krajinu, určené pro zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků vč. značených cyklotras. Žádoucí je také postupné zkvalitňování (obnova) většiny existujících účelových komunikací - formou rehabilitací lesních a polních cest. Prostupnost krajiny je dále posílena opatřeními sloužícími ke zpřístupnění pozemků, vymezených v KoPÚ k.ú. Malé Výkleky jako společná zařízení. Parcely, které jsou zaneseny v katastru nemovitostí se způsobem využití ostatní komunikace, jsou uvedeny v územním plánu jako stav s funkcí DS (Plochy dopravní infrastruktury - silniční). V nezastavěném území je v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem (viz kap. 6) umožněno vybudovat prvky dle Plánu společných zařízení KoPÚ. Kromě významu pro dopravní obsluhu území mají tyto komunikace také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. Cestní síť je nutno doplnit doprovodnými porosty.

Další navrhovaná opatření

- obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, javor, dub), přitom budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny;

- doplnění liniové zeleně (interakční prvky) podél komunikačních systémů včetně účelových cest;

- šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s upřednostněním extenzivních forem (zejména v plochách NSpz), respektování niv vodních toků, ochranné zatravnění pozemků - zejména ve vazbě na zastavěné území;

5.2  Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření

Do řešeného území nezasahuje záplavové území ani aktivní zóna záplavového území.

ÚP Malé Výkleky navrhuje tyto opatření v souladu s Plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav (KoPÚ):

- protierozní opatření pro ochranu ZPF - zatravnění nejsvažitější části bloku (opatření proti vodní erozi) východně od plochy změny v krajině K1;

- protierozní opatření pro ochranu ZPF - protierozní mez (opatření proti vodní erozi) západně od zastavěného území a severozápadně od zastavitelné plochy Z3;

- protierozní opatření pro ochranu ZPF - poloprodouvavý větrolam vč. průlehu (opatření proti větrné erozi) jihozápadně od zastavěného území podél polní cesty;

- protierozní opatření pro ochranu ZPF - poloprodouvavý větrolam vč. průlehu (opatření proti větrné erozi) východně od zastavěného území a severně od plochy změny v krajině K1;

- protierozní opatření pro ochranu ZPF - poloprodouvavý větrolam (opatření proti větrné erozi) severovýchodně od zastavěného území podél polní cesty směrem k obci Chýšť;

- vodohospodářské opatření - suchá retenční nádrž (opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny) severně od plochy změny v krajině K1;

ÚP Malé Výkleky umožňuje vybudovat výše uvedená opatření v souladu s Plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav (KoPÚ).

V regulativech ÚP jsou protipovodňová, revitalizační a protierozní opatření umožněna ve všech příslušných funkčních plochách v zastavěném území i mimo něj (viz kap. 6). Protierozní opatření, jsou zároveň důležitá z hlediska ekologického a krajinářského a sledují posílení ekologické stability území. Soubor protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny:

- realizace protierozních opatření na plochách zemědělské půdy - vhodná organizace půdního fondu, šetrné způsoby obhospodařování a stavebně technická opatření (zatravňovaní pásy, meze, průlehy apod.) respektující přírodní hodnoty vč. krajinného rázu;

- revitalizace vodních toků a revitalizační opatření na tocích - při návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci se správcem toku) přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí coby krajinotvorný prvek;

- doplnění liniových prvků (meze, větrolamy, polní cesty), ozelenění protierozních liniových prvků provádět pouze dřevinami přirozeného charakteru;

- realizace navržených prvků ÚSES a interakčních prvků, která by měla výrazně přispět také k ochraně půdy proti erozi a k zadržení vody v krajině;

- při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích;

5.3  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

V souladu se ZÚR Pardubického kraje územní plán respektuje a upřesňuje vymezený skladebný prvek ÚSES nadregionálního významu - konkrétně nadregionální biokoridor NRBK K71 vč. ochranné zóny. Územní plán dále upřesňuje a vymezuje skladebné prvky ÚSES lokálního významu (LBC a LBK).

Biocentra lokálního významu náleží do Ploch přírodních - NP, pro nějž jsou dále tímto dokumentem stanoveny podmínky využití. Pouze u zahrnutých vodních toků a ploch byla ponechána funkce Plochy vodní a vodohospodářské - W.

Část nadregionálního biokoridoru NRBK K71 (parcelně vymezená v KoPÚ při hranici s k.ú. Vápno) a lokální biokoridory LBK 2 a LBK 3 náleží do Ploch přírodních - NP, pro něž jsou dále tímto dokumentem stanoveny podmínky využití.

Část nadregionálního biokoridoru NRBK K71 (v lesním komplexu a při hranici s k.ú. Voleč) a lokální biokoridor LBK 1 jsou vymezeny trasami - koridory, které umožní pozdější definitivní upřesnění těchto liniových prvků ÚSES v rámci projektů ÚSES - s ohledem na podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Tyto koridory jsou vyznačeny hranicemi s odpovídající překryvnou funkcí, tj. respektují funkční využití ploch stávajících (tj. převážně Plochy lesní - NL a Plochy zemědělské - NZ). Po svém definitivním vymezení budou plochy biokoridorů rovněž využívány v režimu Ploch přírodních - NP.

Územním plánem jsou respektovány stávající interakční prvky doplňující biocentra a biokoridory (např. jako liniové prvky podél komunikací, polních cest a vodotečí), místy jsou nově navrženy další - viz Hlavní výkres.

Součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru NRBK K71 není zastavěné území a zastavitelné plochy.

Přehled prvků ÚSES zastoupených v řešeném území

ÚSES nadregionálního významu:

- nadregionální biokoridor NRBK K 71 vč. ochranné zóny;

ÚSES lokálního významu:

- lokální biocentra LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 5;

- lokální biokoridory LBK 1, LBK 2, LBK 3;

5.4  Rekreace

Územní plán vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území i krajinného zázemí obce - nezastavěného území. ÚP respektuje přírodní hodnoty s turistickou atraktivitou (vedené cyklotrasy). V rámci všech funkčních ploch uvedených v kap. 6. je umožněno doplnění pěších a cyklistických tras.

V jižní části zastavěného území je vymezena stabilizovaná plocha zemědělské malovýroby (Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX), která v rámci podmínek využití plochy umožňuje umisťovat stavby a zařízení pro agroturistiku (ubytovací zařízení, doprovodné služby apod.).

5.5  Dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

ÚP nevymezuje žádné plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.

6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavníHO využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (vč. stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, realizace opatření a další způsoby využití území.

Pro každý druh ploch s rozdílným způsobem využití (funkční skupina) je stanoveno hlavní a přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití.

Při vymezování pozemků, umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších způsobech využití je nutno zároveň uplatňovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a norem, z rozhodnutí správních orgánů a dalších vlastností území. Dále je nutno respektovat limity stanovené touto územně plánovací dokumentací. Zpřesňující podmínky pro využití konkrétních zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.3.

Umístění nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny hygienické limity, v zastavěném území a zastavitelných plochách v blízkosti stávajících staveb a zařízení, jejichž provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatížení životního prostředí, se podmiňuje prokázáním splnění stanovených hygienických limitů během navazujících řízení.

Případné výškové stavby (rozhledny, zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP přípustné pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz a panorama obce v dálkových pohledech. Mimo zastavěné území a ploch změn jsou nepřípustné větrné a fotovoltaické elektrárny. V rámci zastavěného území a ploch změn jsou přípustné pouze v malém rozsahu pro lokální potřebu, nenaruší-li panorama obce a cenné pohledy (průhledy) v krajině.

Termíny používané v této kapitole jsou vysvětleny v úvodu odůvodnění ÚP.

6.1  Plochy bydlení

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení

- pozemky, stavby a zařízení zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými zahradami a se stavbami pro zemědělství, a to v objemech dostačujících převážně pro samozásobení

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb

- doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.)

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury místního významu

- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu

- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace

- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevněnými plochami, dětskými hřišti a menšími sportovními hřišti - vše lokálního významu, sloužící pro danou lokalitu

- zeleň (veřejná, soukromá a další druhy sídelní zeleně)

- vodní plochy a prvky

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality

- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě

Nepřípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžká a lehká výroba, zemědělská velkovýroba, skladovací areály)

- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či nejsou slučitelné s bydlením

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- respektovat venkovský charakter zástavby (např. stávající urbanistickou strukturu, typy a sklony střech a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby)

- nepřípustné je umisťovat řadové domy či dvojdomky

- pozemek pro umístění rodinného domu musí mít minimálně rozlohu 800 m2 v rámci ploch změn, v rámci celku tvořeného plochami Z4 a Z4a musí mít minimálně rozlohu 680 m2

- koeficient zastavění pozemků pro umístění rodinných domů - max. 0,3 v rámci zastavitelných ploch

- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením narušovat panorama obce

Podmínky využití zastavitelných ploch BV jsou uvedeny v kapitole 3.

6.2  Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV

Hlavní využití:

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání a výchovu, péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu obce

- stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení

- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality

- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálů, obecní a služební byty nebo jako součást areálů, za podmínky, že převládá využití hlavní

- stavby pro bydlení bez vazby na využití hlavní v případě vymístění funkce (veřejné infrastruktury) jako celku

- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud je součástí areálů veřejné infrastruktury a komerční vybavenost zde představuje doplňkovou funkci, a za podmínky, že převládá funkce hlavní a trvale neznemožní veřejnou funkci v budoucnu

Nepřípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování

- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a zařízení s funkcí hlavní

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a výškovou hladinu okolní zástavby, návrhy staveb budou posuzovány, zejména s ohledem na zajištění urbanistické a architektonické kvality staveb a areálů

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS

Hlavní využití:

- občanské vybavení pro tělovýchovu, sport a krátkodobou rekreaci obyvatel

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro sport, tělesnou výchovu

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury

- stavby a zařízení pro ubytování

- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, resp. za podmínky přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb, pokud plní doplňkovou funkci k funkci hlavní

Nepřípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování

- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot

- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a zařízení s funkcí hlavní

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- návrhy staveb a změn staveb budou individuálně posuzovány zejména s ohledem na přiměřenost intenzity zástavby pozemků a objemů staveb, a také s ohledem na architektonickou kvalitu staveb

- nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením narušovat panorama obce

Podmínky využití zastavitelné plochy OS jsou uvedeny v kapitole 3.

6.3  Plochy výroby a skladování

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL

Hlavní využití:

- lehký průmysl

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb

- pozemky, stavby a zařízení skladových areálů

- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky

- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních související s výrobou

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

- pozemky zeleně

Podmíněně přípustné využití:

- bydlení pod podmínkou přímé funkční vazby na provoz areálů (služební byty, byty majitelů a správců, přechodné zaměstnanecké ubytování)

- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, zpracování sběrných surovin apod.) za podmínky umístění mimo kontakt s obytnou zástavbu

- pozemky staveb občanské vybavenosti komerčního charakteru za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití

- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách objektů

Nepřípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení bydlení bez přímé vazby na provoz areálů

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské živočišné

- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající výškovou hladinou v lokalitě, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky

- po obvodu areálu budou realizovány pásy izolační zeleně

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ

Hlavní využití:

- zemědělská výroba

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů)

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké

- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící

- pozemky, stavby a zařízení veterinární péče

- pozemky, stavby a zařízení pro skladování

- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků

- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky

- stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál

- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, kompostárny apod.)

- plochy zeleně

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru včetně stravovacího zařízení pro zaměstnance, pokud podmínkami jejich využití nebude omezováno hlavní využití

- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách objektů

- čerpací stanice pohonných hmot - tam, kde toto zařízení nebude v kontaktu s obytnou zástavbou

Nepřípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení a přechodné ubytování

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci

- fotovoltaické elektrárny na volných plochách

- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky; zejména stavby v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením narušovat panorama obce popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající

- po obvodu areálu budou doplněny pásy izolační zeleně

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba a agroturistika - VX

Hlavní využití:

- zemědělská malovýroba a agroturistika

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v objemech zemědělské malovýroby

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení

- pozemky, stavby a zařízení pro agroturistiku (ubytovací zařízení, doprovodné služby apod.);

- pozemky, stavby a zařízení pro skladování dalších komodit souvisejících s provozem

- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky souvisejících s provozem

- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící

- plochy zeleně

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a významně nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru

- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a významně nezvýší dopravní zátěž v lokalitě

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké a zemědělské velkovýroby

- bioplynové stanice

- čerpací stanice pohonných hmot

- fotovoltaické elektrárny na volných plochách

- hromadné garáže (včetně řadových)

- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžádalo omezení využití hlavního

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby

- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly krajinný ráz a panorama obce

6.4  plochy zeleně

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS

Hlavní využití:

- plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (obvykle oplocené), které nejsou součástí jiných typů ploch

Přípustné využití:

- zahrady obytné a produkční

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- vodní plochy a drobné toky

- plochy zeleně

- pozemky veřejné zeleně a veřejných prostranství

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Nepřípustné využití:

- garáže

- stavby a zařízení pro bydlení a rekreaci (rekreační domky, chalupy a chaty)

- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví

- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- větrné a fotovoltaické elektrárny

- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP

Hlavní využití:

- pozemky zeleně v kontaktu se zastavěným územím udržované v přírodě blízkém stavu

Přípustné využití:

- zeleň přírodního charakteru

- vodní plochy a toky

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky nenarušení funkce přírodní

Nepřípustné využití:

- oplocování pozemků

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

6.5  Plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství - PV

Hlavní využití:

- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně náměstí a ulic

- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, kiosky, dětská hřiště, přístřešky MHD, vodní prvky a umělecká díla, městský mobiliář apod.)

- plochy zeleně

- pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení veřejných parkovišť pod podmínkou, že bude převládat funkce hlavní a podmínkou přiměřeného dopadu pro celkovou dopravní zátěž území

Nepřípustné využití:

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV

Hlavní využití:

- plochy sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou a rekreační funkci

Přípustné využití:

- pozemky veřejně přístupné zeleně

- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby, sadové úpravy

- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které jako stavby doplňkové zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného (např. altány, informační kiosky, oddychová místa, veřejná WC, přístřešky a čekárny veřejné dopravy, vodní prvky a umělecká díla, doprovodný mobiliář apod.)

- pěší a cyklistické komunikace

- dětská hřiště a hřiště pro míčové hry, drobné zpevněné plochy (pro kulturní aktivity aj.)

- vodní plochy a toky

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud jejich trasování mimo plochy ZV není reálně možné - tj. pokud by si jejich situování mimo plochy ZV vyžádalo neúměrné zvýšení finančních nároků či pokud by to vyžadoval způsob technického řešení dopravní infrastruktury včetně řešení křižovatek či dalších dopravních ploch

Nepřípustné využití:

- nepřípustné je jakékoli jiné využití, než se uvádí jako přípustné a podmíněně přípustné

Podmínky využití zastavitelné plochy ZV jsou uvedeny v kapitole 3.

6.6 Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS

Hlavní využití:

- plochy a koridory pozemních komunikací, pokud nejsou součástí jiných funkčních ploch, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy neliniového charakteru

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.)

- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací

- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy)

- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich vybavení)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- zeleň na dopravních plochách

- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Nepřípustné využití:

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

6.7 Plochy TECHNICKÉ infrastruktury

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI

Hlavní využití:

- plochy a areály technické infrastruktury

Přípustné využití:

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem

- pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

- pozemky, stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území

- plochy zeleně, drobné vodní plochy

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Nepřípustné využití:

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití

6.8 PLOchy vodní a vodohospodářské

Plochy vodní a vodohospodářské - W

Hlavní využití:

- vodní toky, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

Přípustné využití:

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi aj.)

- prvky ÚSES

- protipovodňová a revitalizační opatření

- prvky plánu společných zařízení KoPÚ

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro chov ryb - pokud nebude narušen veřejný zájem (např. ochrana přírody a protipovodňová ochrana)

- energetická zařízení na vodních tocích za podmínky, že nebude narušena funkce prvku ÚSES

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.) za podmínky umístění v ploše K1

- stavby a zařízení technického zázemí pro obsluhu dané lokality (např. sklad krmiva a nářadí) za podmínky umístění v ploše K1

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

- oplocování pozemků vodních toků v celém řešeném území

6.9 plochy zemědělské

Plochy zemědělské - NZ

Hlavní využití:

- zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně

Přípustné využití:

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, extenzivní a intenzivní sady, zahrady

- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné interakční prvky a vodní plochy)

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní zdroje atd.)

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, stezky pro pěší a cyklisty, polní cesty

- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření

- zařízení pro chov včel

- prvky plánu společných zařízení dle KoPÚ

Podmíněně přípustné využití:

- zalesnění, revitalizace ploch vč. vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky dodržování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny

- zařízení zemědělské prvovýroby vázané na konkrétní zemědělsky obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.)

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních - NP

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném

- oplocení pozemků

- rekreační objekty pobytového charakteru

- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- větrné a fotovoltaické elektrárny

- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic)

- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů

6.10 Plochy lesní

Plochy lesní - NL

Hlavní využití:

- plochy lesa

Přípustné využití:

- plochy PUPFL

- stavby a zařízení lesnictví (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení)

- malé vodní plochy a toky

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, stezky pro pěší a cyklisty

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů

- protipovodňová a protierozní opatření, revitalizační opatření

- prvky plánu společných zařízení KoPÚ

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny

- stavby a zařízení neveřejné technické infrastruktury liniového charakteru (např. přípojky TI) pouze pro obsluhu staveb situovaných v zastavěném území a zastavitelných plochách

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních - NP

Nepřípustné využití:

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky)

- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic)

- stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel)

- rekreační objekty pobytového charakteru

- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- větrné a fotovoltaické elektrárny

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů

6.11 Plochy přírodní

Plochy přírodní - NP

Hlavní využití:

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry

- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, jejichž kategorie stanoví příslušný zákon

Přípustné využití:

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně zalesnění

- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem

- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny

- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny

- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu

- stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová a protierozní opatření apod.)

- prvky plánu společných zařízení KoPÚ

Podmíněně přípustné využití:

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich intenzity

- mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury liniového charakteru, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky významného nenarušení celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a nenarušení funkčnosti územního systému ekologické stability

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - za podmínky významného nenarušení celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a nenarušení funkčnosti územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití:

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky)

- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesní hospodářství (vyjma zařízení pro chov včel)

- rekreační objekty pobytového charakteru

- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- větrné a fotovoltaické elektrárny

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů

6.12 PLochy smíšené nezastavěného území

Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz

Hlavní využití:

- plochy nezastavěného území s kombinací přírodní a zemědělské složky

Přípustné využití:

- plochy krajinné zeleně zajišťující trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch se zastoupením přírodních a kulturních prvků

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady

- plochy PUPFL

- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné interakční prvky a vodní plochy)

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní zdroje atd.)

- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, stezky pro pěší a cyklisty

- vodní plochy a toky

- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření (např. zatravnění, průlehy, meze, příkopy, hrázky, retenční nádrže, zasakovací pásy, větrolamy)

- prvky plánu společných zařízení KoPÚ

Podmíněně přípustné využití:

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních NP

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pouze za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a nebude výrazně ztížena prostupnost krajiny

- stavby a zařízení neveřejné technické infrastruktury liniového charakteru (např. přípojky TI) pouze pro obsluhu staveb situovaných v zastavěném území a zastavitelných plochách

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví

- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky)

- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic)

- rekreační objekty pobytového charakteru

- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- větrné a fotovoltaické elektrárny

- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územním plánem Malé Výkleky nejsou stanoveny žádné veřejně prospěšné stavby (VPS) s možností vyvlastnění.

Územním plánem Malé Výkleky je stanoveno následující veřejně prospěšné opatření (VPO) s možností vyvlastnění, zakreslené ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací:

| Identifikátor VPO | Označení prvku | Název VPS | Popis a lokalizace | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VU1 | NRBK K71 | Založení prvků územního systému ekologické stability - NRBK K71 | Nadregionální biokoridor NRBK K71 zasahující do řešeného území v jižní části řešeného území. V ZÚR Pardubického kraje je vymezen jako VPO s označením U01; | Malé Výkleky |

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

Územním plánem Malé Výkleky nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejná prostranství, pro něž může být uplatněno předkupní právo.

9. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Není stanoveno žádné území podmíněné dohodou o parcelaci.

10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nebylo nutno stanovit kompenzační opatření.

11. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

Počet stran textové části ÚP (kapitoly 1 – 11):	25 stran formátu A4

Obsah grafické části ÚP:

- Výkres základního členění území	měřítko 1 : 5 000

- Hlavní výkres		měřítko 1 : 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		měřítko 1 : 5 000

Součástí dokumentace je rovněž Koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000.